## Slide 1
第3章
虚拟局域网
计算机网络技术与应用

## Slide 2: 交换式以太网的主要问题
广播风暴
  何时进行广播：目的MAC地址未包含在接口/MAC地址映射表中；目的MAC地址为ff-ff-ff-ff-ff-ff广播地址
  广播域：广播帧能够传播的范围
问题
  频繁的广播帧占用了网络带宽和处理资源，降低了网络效率
  大量广播帧有时会造成网络阻塞，瘫痪整个网络

## Slide 3: 交换式以太网的主要问题
网络安全性
  主机发送的数据有可能转发给同一广播域的无关的主机
问题
  恶意用户可以收集和分析收到的数据，影响网络安全

## Slide 4: 交换式以太网的主要问题
网络的可管理性：可管理性较差
按规划组建的以太网 随业务和员工的变化重新布线
问题
  网络运营和管理成本高，用户负担重

## Slide 5: 认识虚拟局域网
虚拟主机
  一台实体主机可以运行多个虚拟主机，虚拟主机之间相互隔离
  可以像操作实体机一样操作虚拟主机，好像其他虚拟主机不存在一样
虚拟交换机
  一台实体交换机上运行多个虚拟交换机，虚拟交换机之间相互独立
虚拟局域网VLAN：利用一个虚拟交换机组成的网络
  虚拟局域网之间相互隔离
  一个虚拟局域网与另一个虚拟局域网互不影响，与用多个实体交换机组成的网络效果一样
虚拟局域网的出现比虚拟主机还要早

## Slide 6: 认识虚拟局域网
虚拟局域网实现基础
  交换机具有强大的处理能力
  交换机可对数据帧进行处理，控制其流动的方向和路径

## Slide 7: VLAN的优势
降低了广播风暴风险：一个VLAN是一个广播域
增强了网络安全性：不同VLAN之间的数据相互隔离
增强了网络可管理性：可通过软件对用户进行工作组划分，无需考虑物理位置，节省了重新布线等管理和运营开销

## Slide 8: VLAN的划分方法
静态VLAN
  交换机上的VLAN接口由管理员静态分配
  保持这种配置直到人工改变它们
动态VLAN
  交换机上VLAN接口是动态分配的
  划分策略
    基于MAC地址
    基于互联层协议
    基于IP组播
    基于策略
    ……

## Slide 9: 基于接口的静态VLAN
管理员静态地将交换机上的接口划分给某个VLAN
特点：安全性高、配置简单、可直接监控，适合主机位置相对稳定时使用

## Slide 10: 基于MAC地址的动态VLAN
管理员指定一个VLAN包含哪些MAC地址
特点
  网络规模大时，管理员初始的配置工作量大
  主机更换网卡后，VLAN的配置需相应改变

## Slide 11: 基于互联层的动态VLAN
根据互联层使用的协议、互联层的地址定义VLAN成员
特点
  成员的定义和维护简单
  效率：需要深入数据帧的数据区域读取和分析高层协议信息

## Slide 12: 跨越交换机的VLAN
应用环境要求VLAN跨越交换机
单台交换机的VLAN思想，推广到多台交换机是否可以？会出现什么问题？

## Slide 13: 跨越交换机的VLAN
多个VLAN共享级联端口：一实体端口需要虚拟出多虚拟端口
多个VLAN共享中继线：一实体中继线需要虚拟出多虚拟中继线

## Slide 14: VLAN跨越交换机时的问题
VLAN成员能否在不同交换机上识别？

## Slide 15: IEEE 802.1Q
跨越交换机出现问题的主要原因：共享端口不能区分接收的数据帧属于哪个VLAN流
IEEE 802.1Q
  目标：解决交换机之间的VLAN信息交换问题
  扩展以太网数据帧结构，使交换机之间转发的数据帧携带所属的VLAN信息

## Slide 16: IEEE 802.1Q标记字段
802.1Q标记字段
  占位4字节。其中，VLAN标识符VID的长度为12比特
  向共享端口转发数据帧时添加；从共享端口接收处理后删除
标记协议标识符TPID：协议类型，取值8100H
标记控制信息TCI：
  用户优先级：3比特，8级
  规范格式指示符：1比特，是否符合以太网规范（0：符合以太网规范）
  VLAN标识符：12比特（1~4094），标识所属的VLAN号

## Slide 17: 端口类型
接入端口：access port，存取端口
共享端口：trunk port，主干端口
混合端口：hybrid port，只有部分交换机支持

## Slide 18: 接入端口
用法：一个接入端口只能分配给一个VLAN
  连接主机等终端设备，交换机之间的级联
  管理员可设置一个接入端口属于哪个VLAN
接入端口发：
  不带802.1Q标记的数据帧。若原帧带有标记，则去掉后发送
  属于接入端口所属VLAN的数据帧
接入端口收：
  不带802.1Q标记的数据帧。若收到带标记的帧，则丢弃
  该帧属于接入端口所属的VLAN

## Slide 19: 共享端口
用法：被多个VLAN共享，同时属于多个VLAN
  交换机之间的级联
  管理员可设置一个共享端口可以被哪些VLAN共享
共享端口发：
  全部为带802.1Q标记的数据帧
  判定该帧所属的VLAN，形成带802.1Q标记的数据帧，发送
共享端口收：
  全部为带802.1Q标记的数据帧。如不是，则丢弃
  解析帧中802.1Q标记得到VLAN号。如VLAN号不在允许范围内，则丢弃

## Slide 20: 混合端口
用法：可同时为接入端口和共享端口
  接入端口时：被划分到一个VLAN
  共享端口时：被多个VLAN共享
  管理员可设置混合端口属于哪个VLAN，被哪些VLAN共享
混合端口发：判定需发送的帧属于哪个VLAN
  如属于被分配的VLAN，则发送不带802.1Q的帧
  如属于共享的VLAN范围，则发送带802.1Q的帧
  既不属于被分配的VLAN，也不在共享的VLAN范围，则丢弃
混合端口收：
  不带802.1Q的帧：该帧属于被分配的VLAN
  带802.1Q的帧：解析该帧VLAN号。如在共享VLAN范围内，则继续处理；如不在，则丢弃

## Slide 21: VLAN跨越交换机时的数据帧处理过程
共享端口trunk：用于交换机之间的连接，能够支持802.1Q标记帧的发送和处理
接入端口access：用于非802.1Q设备的连接，发送和处理不带802.1Q标记的数据帧

## Slide 22: 交换机的配置命令
Cisco交换机的配置模式按照层次结构组织，不同配置模式中可使用的命令不同

## Slide 23: Cisco交换机常用命令
使用“？”进行帮助
  显示该模式下的全部命令：直接键入“?”
  显示命令的完整形式：部分命令后键入“？”
  显示命令可以使用的参数：命令后键入空格，后跟“?”
使用简化命令：可只输入字符串的前面部分，只要前面部分能与所处模式的其他命令（或参数）区分即可
配置文件的保存和使用：copy命令
显示交换机的状态：show命令
删除交换机的配置：no命令

## Slide 24: 实验：VLAN的配置
网络的拓扑结构
主机IP地址的配置
  配置PC1~PC6的IP地址，测试PC1~PC6的连通性

## Slide 25: 实验：VLAN的配置
添加终端控制台
可试用enable、show running-config、show mac-address-table等命令，观察交换机的回送信息

## Slide 26: 实验：VLAN的配置
查看VLAN配置：show vlan

## Slide 27: 实验：VLAN的配置
添加VLAN：enable - config terminal - vlan vlanID - name vlanName - exit - exit
添加后确认：show vlan

## Slide 28: 实验：VLAN的配置
为VLAN分配接口：configure terminal - interface ifID - switchport mode access - switchport access vlan vlanID - exit - exit
  配置后确认：show vlan
观察与思考
  用PC1分别去Ping主机PC2~PC6，观察发生的现象并解释
  为何连接Switch1的Fa0/6接口无需设置为主干接口？

## Slide 29: 实验：VLAN的配置
删除VLAN：config terminal - no vlan vlanID - exit
VLAN被删除后，原有的接口变为非激活状态

## Slide 30: 仿真环境中的简化配置方法
基本方法：通过终端控制台配置
  在仿真环境下，每个设备都连接一个终端控制台，工作区界面会非常凌乱
仿真环境下的简化配置方法
  利用设备配置界面的CLI
  利用设备配置界面的Config
简化配置方式在真实环境中并不存在。
在真实环境中配置网络设备，终端控制台必不可少。

## Slide 31: CLI配置方式

## Slide 32: Config配置方式

## Slide 33: Packet Tracer的仿真模式
实时模式：缺省模式，操作方式与真实环境相似
模拟模式：可形象、具体地展示数据分组的传递过程和设备的处理过程

## Slide 34: 在模拟方式下观察数据包的收发过程

## Slide 35: 在模拟方式下观察数据包的收发过程
选择关心的分组类型

## Slide 36: 在模拟方式下观察数据包的收发过程
显示的数据帧的封装内容